Приложение №3

К договору от  __________________ года

## ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

### И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

- Управление многоквартирным домом.

  - Организация эксплуатации

Заключение договоров на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества.

Осуществление контроля за качеством выполненных работ.

Планирование и подготовка предложений о проведении ремонтов общего имущества.

Хранение и ведение технической и иной документации по многоквартирному дому

  - Работа с поставщиками

Начисление и сбор платежей за предоставляемые работы (услуги)

Взыскание задолженности по внесению платежей

Осуществление регистрационного учёта граждан

Выдача справок, платёжных документов

2. Контроль за состоянием общего имущества в многоквартирных домах.

2.1. Общие, частичные и плановые осмотры

Осмотры конструктивных элементов зданий

Осмотры подвальных технических помещений

Осмотры общих коммуникаций, технических устройств, механического, электрического, санитарно- технического, специального общедомового и др. оборудования.

Осмотры внешнего благоустройства

Осмотры газового оборудования

Технические обследования

Приборная диагностика

3.Содержание и ремонт конструктивных элементов многоквартирных домов

3.1. Фундаменты и подвальные помещения

Водоотвод из подвала

Удаление снега и наледи с кровли, козырьков  над входом в подъезд.

Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак

3.2. Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования (кроме окон и дверей в квартирах как собственников так и нанимателей)

Укрепление, смена и восстановление отдельных элементов и приборов заполнений

Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки

3.3.  Лестницы, балконы и лоджии в подъездах, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы.

Укрепление,  восстановление или замена отдельных участков лестниц, козырьков балконов и лоджий верхних этажей, козырьков над входом в подьезд, ограждений, перил крылец

3.4. Печи и очаги

Мелкий ремонт печей и очагов (устранение незначительных неисправностей) при подготовке к    отопительному зимнему сезону

Укрепление дверей, предтопочных листов

Прочистка труб и дымоходов

4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в многоквартирных домах

4.1. Центральное отопление

Консервация и расконсервация систем центрального отопления

Регулировка, смена и ревизия кранов, вентилей и задвижек в помещениях тепловых узлов, бойлерных, очистка от  накипи запорной арматуры

Регулировка и набивки сальников, уплотнение сгонов

Отключение, ремонт и замена радиаторов при их течи, в том числе и квартирах

Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компрессоров

Гидравлическое испытание системы центрального отопления, ликвидация воздушных пробок в системе отопления стояков и радиаторах.

Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре на внутридомовых системах, в том числе и квартирах

Установка кранов для спуска воздуха из системы

Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления.

4.2 Водопровод, канализация  и горячее водоснабжение ( внутридомовая система, состоящая из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных приборов учёта, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях)

Устранение свищей и трещин в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения

Смена прокладок и набивка сальников в вентилях, кранах, задвижек, уплотнение сгонов            Очистка и промывка участков трубопроводов общего пользования (стояки)

Прочистка канализационных лежаков, сифонов, устранение засоров (кроме квартир), в системе канализации.

Проверки исправности канализационных вытяжек

Смена шаровых кранов, трапов, замена внутренних пожарных кранов в местах общего пользования

4.3. Внутридомовые электротехнические устройства ( за исключением внутриквартирных устройств и приборов ( кроме электроплит) в местах общего пользования ( внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных электрошкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, коллективных приборов учёта электроэнергии, этажных шкафов и щитков, осветительных установок помещения общего пользования, сетей ( кабелей ) от внешней границы до индивидуальных приборов учёта электроэнергии.

-        Проверка заземления оболочки электрокабеля

-        Замеры сопротивления изоляции проводов

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, электропроводки, электроустановочных изделий ( выключатели, штепсельные розетки)

-    Планово- предупредительные и профилактические работы в групповых электрощитках, распределительных шкафах.

-       Частичная замена проводов и осветительной арматуры

4.4 Вентиляция и система дымоудаления.

Проверка наличия тяги и дымовентиляционных каналах.

Прочистка дымовентиляционных каналов.

4.5. Внутридомовое газовое оборудование

Проверка неисправности и смазка запорной арматуры

Окраска газопроводов масляными составами

Проверка плотности фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на подводящем газопроводе обмыливанием.

Проверка исправности и надёжности крепления газопроводов

# Приложение №4

К договору  от _____________________г.

# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

И УСЛУГ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

- Фундаменты и подвальные помещения

Прочистка прифундаментального дренажа

Ремонт дренажных прифундаментальных колодцев

- Перекрытия

Временное крепление перекрытий

Ремонт деревянных балок, перекрытий

- Крыши и водосточные системы

Смена отдельных конструктивных элементов кровли из шифера и из  листовой стали.

Усиление деревянной стропильной системы, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель

- Оконные и дверные  заполнения

Восстановление, укрепление и установка недостающих стёкол

- Полы в местах общего пользования

Замена, восстановление отдельных участков

7.  Печи и очаги

Перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков, боровов

- Центральное отопление

Утепление трубопроводов, восстановление и ремонт теплоизоляции

Смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

( внутридомовые  системы).

Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из металлических труб и из специальных труб высокой плотности ( кроме гибкой подводки, установленной собственниками и нанимателями жилья самостоятельно)

Прочистка дренажных систем, дворовой канализационной сети.

Смена отдельных участков трубопроводов канализации.

13. Внутридомовые электротехнические устройства

Замена неисправностей участков электротехнической сети здания до подключаемых   приборов и устройств

Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, водно- распределительных устройств, щитов, деталей

Замена светильников, приборов учёта электроэнергии (кроме поквартирных)